## Slide 1
FUTURDATA THESIS
Disassembly Guide
Gruppo spremitura Orangenius
PPTX export • 8 action group(s) • depth: DepthMode.FULL • schema 1.1
Nominal weight 8500 g
PRODUCT IMAGE
Gruppo spremitura Orangenius
1 / 17

## Slide 2
PROJECT OVERVIEW
Export scope and model summary
PRODUCT ID
2047096147856
ACTION GROUPS
8
BOM COMPONENTS
9
VALIDATION ISSUES
15
PRODUCT DATA
Name: Gruppo spremitura Orangenius Weight: 8500 g Material: Unknown Color: Unknown Depth mode: DepthMode.FULL
EXPORT BEHAVIOUR
• Parent operation and atomic actions stay grouped. • Output components and remaining assembly are shown. • Text and images remain editable in PowerPoint. • Unknown branch sources are never guessed. • Source JSON is opened read-only and never modified.
Gruppo spremitura Orangenius
2 / 17

## Slide 3
VALIDATION
Model warnings and errors — 1
Each issue is localized to the corresponding JSON element when possible.
SEVERITY.WARNING · mass_balance
Mass imbalance: leaf components sum to 4170 but the product weighs 8500 (50.9% off).
Location: node_ids=[2047096147856]
SEVERITY.INFO · action_fanout
Diamond 2046994987216 lists its 5 instructions as a fan-out (parallel) rather than a chain; both layouts are supported and all instructions are kept.
Location: node_ids=[2046994987216]
SEVERITY.INFO · action_fanout
Diamond 2046879749712 lists its 7 instructions as a fan-out (parallel) rather than a chain; both layouts are supported and all instructions are kept.
Location: node_ids=[2046879749712]
SEVERITY.INFO · action_fanout
Diamond 2046882809104 lists its 3 instructions as a fan-out (parallel) rather than a chain; both layouts are supported and all instructions are kept.
Location: node_ids=[2046882809104]
SEVERITY.INFO · action_fanout
Diamond 2046975404048 lists its 4 instructions as a fan-out (parallel) rather than a chain; both layouts are supported and all instructions are kept.
Location: node_ids=[2046975404048]
SEVERITY.INFO · action_fanout
Diamond 2046880507280 lists its 4 instructions as a fan-out (parallel) rather than a chain; both layouts are supported and all instructions are kept.
Location: node_ids=[2046880507280]
Gruppo spremitura Orangenius
3 / 17

## Slide 4
VALIDATION
Model warnings and errors — 2
Each issue is localized to the corresponding JSON element when possible.
SEVERITY.INFO · action_fanout
Diamond 2046884529424 lists its 5 instructions as a fan-out (parallel) rather than a chain; both layouts are supported and all instructions are kept.
Location: node_ids=[2046884529424]
SEVERITY.INFO · action_fanout
Diamond 2046996684880 lists its 4 instructions as a fan-out (parallel) rather than a chain; both layouts are supported and all instructions are kept.
Location: node_ids=[2046996684880]
SEVERITY.INFO · action_fanout
Diamond 2046984252368 lists its 5 instructions as a fan-out (parallel) rather than a chain; both layouts are supported and all instructions are kept.
Location: node_ids=[2046984252368]
WARNING · step_mass_balance
Input 'Gruppo spremitura Orangenius' weighs 8500; outputs plus continuation weigh 7000 (17.6% difference).
Location: steps[0]
WARNING · step_mass_balance
Input 'Gruppo testa di spremitura' weighs 4800; outputs plus continuation weigh 3500 (27.1% difference).
Location: steps[3]
WARNING · step_mass_balance
Input 'Coperchio reggi coltello' weighs 1600; outputs plus continuation weigh 530 (66.9% difference).
Location: steps[4]
Gruppo spremitura Orangenius
4 / 17

## Slide 5
VALIDATION
Model warnings and errors — 3
Each issue is localized to the corresponding JSON element when possible.
WARNING · step_mass_balance
Input 'Coperchio con sensore di posizione' weighs 350; outputs plus continuation weigh 140 (60.0% difference).
Location: steps[5]
WARNING · step_mass_balance
Input 'Blocco palette-pentola' weighs 1900; outputs plus continuation weigh 1670 (12.1% difference).
Location: steps[6]
WARNING · step_mass_balance
Input 'Kit pentola' weighs 1450; outputs plus continuation weigh 1430 (1.4% difference).
Location: steps[7]
Gruppo spremitura Orangenius
5 / 17

## Slide 6
PREPARATION
Tools and safety notices
Aggregated from step-level and atomic-action metadata.
TOOLS REQUIRED
• Cacciavite a croce PH2 • Cacciavite a taglio piccolo • Guanti anti-taglio • Cacciavite a croce PH1
SAFETY NOTICES
• No safety notices are specified in this model.
Gruppo spremitura Orangenius
6 / 17

## Slide 7
BILL OF MATERIALS
Recovered components — page 1 of 1
ID | Component | Weight | Material | Color | Quality | Destination
2046880 510672 | Motore spremitrice | 1500 g | Unknown | Unknown | — | —
2046878 582160 | Sensore bucce (opzionale) | 60 g | Unknown | Unknown | — | —
2046880 097552 | Scocca carcassa | 640 g | Unknown | Unknown | — | —
2046884 274000 | Lama / Coltello | 180 g | Unknown | Unknown | — | —
2047096 440656 | Sensore posizione coperchio | 45 g | Unknown | Unknown | — | —
2047096 441616 | Chiusura a farfalla | 95 g | Unknown | Unknown | — | —
2046975 213008 | Palette | 220 g | Unknown | Unknown | — | —
2046984 605904 | Cestino bucce | 250 g | Unknown | Unknown | — | —
2046965 398416 | Pentola | 1180 g | Unknown | Unknown | — | —
Gruppo spremitura Orangenius
7 / 17

## Slide 8
ACTION GROUP 1
Estrai il corpo della spremitrice dal magazzino
Atomic actions are grouped under their parent disassembly operation.
Source: Gruppo spremitura Orangenius (8500 g)
explicit source
ATOMIC ACTIONS
1
Sfila il corpo spremitrice dalle guide tirando in avanti
2
Disinnesta il perno di chiusura sul retro del corpo spremitrice
3
Premi la linguetta di ritegno sulla guida destra
4
Svita la vite di bloccaggio del corpo (1 vite a croce)
5
Premi la linguetta di ritegno sulla guida sinistra
RESULT
• No separate output component encoded
CONTINUES AS
• Carcassa esterna (2200 g) • Gruppo testa di spremitura (4800 g)
TOOLS
Cacciavite a croce PH2
Gruppo spremitura Orangenius
8 / 17

## Slide 9
ACTION GROUP 2
Smonta il motore dalla carcassa · part 1/2
Atomic actions are grouped under their parent disassembly operation.
Source: Carcassa esterna (2200 g)
explicit source
ATOMIC ACTIONS
1
Sfila il motore dal supporto centrale
2
Rimuovi la copertura metallica della carcassa (4 clip a pressione)
3
Scollega i 2 faston di alimentazione del motore
4
Svita la vite del motore in basso a sinistra
5
Svita la vite del motore in alto a sinistra
6
Svita la vite del motore in alto a destra
RESULT
• Motore spremitrice (1500 g)
CONTINUES AS
• Scocca carcassa con sensore (700 g)
TOOLS
Cacciavite a croce PH2
Gruppo spremitura Orangenius
9 / 17

## Slide 10
ACTION GROUP 2
Smonta il motore dalla carcassa · part 2/2
Atomic actions are grouped under their parent disassembly operation.
Source: Carcassa esterna (2200 g)
explicit source
ATOMIC ACTIONS
7
Svita la vite del motore in basso a destra
RESULT
• Motore spremitrice (1500 g)
CONTINUES AS
• Scocca carcassa con sensore (700 g)
TOOLS
Cacciavite a croce PH2
Gruppo spremitura Orangenius
10 / 17

## Slide 11
ACTION GROUP 3
Estrai il sensore bucce dalla scocca
Atomic actions are grouped under their parent disassembly operation.
Source: Scocca carcassa con sensore (700 g)
explicit source
ATOMIC ACTIONS
1
Sfila il sensore dalla sede sulla scocca
2
Scollega il connettore elettrico del sensore bucce
3
Svita la vite di fissaggio del sensore (1 vite)
RESULT
• Sensore bucce (opzionale) (60 g) • Scocca carcassa (640 g)
CONTINUES AS
End of this branch
TOOLS
Cacciavite a taglio piccolo
Gruppo spremitura Orangenius
11 / 17

## Slide 12
ACTION GROUP 4
Separa il coperchio reggi coltello dal blocco palette-pentola
Atomic actions are grouped under their parent disassembly operation.
Source: Gruppo testa di spremitura (4800 g)
explicit source
ATOMIC ACTIONS
1
Ruota la chiusura a farfalla in senso antiorario fino al fermo
2
Solleva il coperchio reggi coltello con due mani
3
Posa il coperchio su una superficie sicura (ATTENZIONE: lama esposta)
4
Separa il blocco palette-pentola dalla base di supporto
RESULT
• No separate output component encoded
CONTINUES AS
• Coperchio reggi coltello (1600 g) • Blocco palette-pentola (1900 g)
TOOLS
No tools specified
Gruppo spremitura Orangenius
12 / 17

## Slide 13
ACTION GROUP 5
Estrai la lama dal coperchio
Atomic actions are grouped under their parent disassembly operation.
Source: Coperchio reggi coltello (1600 g)
explicit source
ATOMIC ACTIONS
1
Capovolgi il coperchio reggi coltello su superficie piana
2
Svita la vite centrale di fissaggio della lama (1 vite)
3
Solleva la protezione della lama
4
Estrai la lama con cautela (ATTENZIONE: pericolo taglio)
RESULT
• Lama / Coltello (180 g)
CONTINUES AS
• Coperchio con sensore di posizione (350 g)
TOOLS
Cacciavite a croce PH2, Guanti anti-taglio
Gruppo spremitura Orangenius
13 / 17

## Slide 14
ACTION GROUP 6
Smonta il sensore di posizione e la chiusura a farfalla
Atomic actions are grouped under their parent disassembly operation.
Source: Coperchio con sensore di posizione (350 g)
explicit source
ATOMIC ACTIONS
1
Scollega il connettore del sensore di posizione
2
Rimuovi l'anello di tenuta in gomma della chiusura
3
Svita la vite di fissaggio in alto del sensore
4
Sfila la chiusura a farfalla dal perno centrale
5
Svita la vite di fissaggio in basso del sensore
RESULT
• Sensore posizione coperchio (45 g) • Chiusura a farfalla (95 g)
CONTINUES AS
End of this branch
TOOLS
Cacciavite a croce PH1
Gruppo spremitura Orangenius
14 / 17

## Slide 15
ACTION GROUP 7
Sfila le palette dagli alberi
Atomic actions are grouped under their parent disassembly operation.
Source: Blocco palette-pentola (1900 g)
explicit source
ATOMIC ACTIONS
1
Identifica i due alberi delle palette
2
Verifica l'orientamento delle palette per il rimontaggio
3
Sfila la paletta destra tirando verso l'alto
4
Sfila la paletta sinistra tirando verso l'alto
RESULT
• Palette (220 g)
CONTINUES AS
• Kit pentola (1450 g)
TOOLS
No tools specified
Gruppo spremitura Orangenius
15 / 17

## Slide 16
ACTION GROUP 8
Separa il cestino bucce dalla pentola
Atomic actions are grouped under their parent disassembly operation.
Source: Kit pentola (1450 g)
explicit source
ATOMIC ACTIONS
1
Rimuovi eventuali residui di bucce dal cestino
2
Sblocca la linguetta di aggancio posteriore destra
3
Solleva il cestino dalla pentola
4
Sblocca la linguetta di aggancio anteriore
5
Sblocca la linguetta di aggancio posteriore sinistra
RESULT
• Cestino bucce (250 g) • Pentola (1180 g)
CONTINUES AS
End of this branch
TOOLS
No tools specified
Gruppo spremitura Orangenius
16 / 17

## Slide 17
EXPORT COMPLETE
8 action groups prepared
The PowerPoint remains fully editable: text, tables, images and component information can be revised after export.
Gruppo spremitura Orangenius
Gruppo spremitura Orangenius
17 / 17